Тема 4: Датчики, исполнительные механизмы, устройство связи с объектом.

Урок 16. Классификация датчиков. Параметрические датчики.

Целеполагание: Рассмотреть классификацию датчиков, основные виды параметрических датчиков, области их применения; формирование способностей к самоконтролю; формирование навыков работы с текстом

(Урок можно провести в виде лекции, также можно дать для самостоятельного изучения по распечаткам, предварительно обозначив основные моменты.)

Оснащение: карточки-опоры, раздаточный материал.

Литература:

- Шандоров Б. В., Шапарин А.А., Чудаков А.Д. «Автоматизация производства» М., 2002г.

- Мясников В.А., Майоров С.А., «ЭВМ для всех: Электронно-вычислительная техника в народном хозяйстве» М., «Знание», 1998г.

- Гжиров Р. И. Серебреницкий П. П. «Программирование обработки на станках с ЧПУ» Л., «Машиностроение», 1990г.

- Лищинский Л. Ю. «Гибкие производственные системы Японии», М., «Машиностроение», 1989г.

- сретенский В. Н., «Метрологическое обеспечение производства приборов микроэлектроники» М., «Радио и связь», 1988г.

- Витгеяб Г. «Датчики» пер с англ., М., «Мир», 1989г.

- Како Н., Ямаке Я. «Датчики и микроЭВМ», Л., «Энергоиздат», 1989г.

- РМ 25984-90 «датчики микроэлектронные. Термины и определения», М. Издательство стандартов, 1991г.

Ход урока:

- Подведение итогов контрольной работы.

- Объяснение нового материала.

- Закрепление.

- Задание на дом.

- Подведение итогов контрольной работы:

  - Объявление результатов;

  - Акцент на наиболее распространенных ошибках.

2.Основные понятия: датчик, его применение, классификация, параметрические датчики, разновидности параметрических датчиков.

Содержание: Одним из наиболее широко распространенных элементов любой системы автоматики и телемеханики являются датчики.

Датчики – органы чувств современной техники. Как мы уже знаем, назначение датчика – преобразование контролируемой или регулируемой величины в величину другого рода, удобно для дальнейшего использования.

Величины, характеризующие большинство производственных процессов в промышленности и на транспорте, неэлектрические: скорость, ускорение, температура, давление, перемещение и т.д. Поэтому часто возникает задача преобразования различных неэлектрических величин в электрические сигналы. Элементы, осуществляющие подобные преобразования, называют датчиками.

Условия работы датчиков, как правило, более тяжелые, чем остальных элементов систем автоматики и телемеханики. Это обстоятельство определяется непосредственным расположением датчиков на объектах управления и контроля, вследствие  чего  они подвергаются воздействию агрессивных сред, ударов, вибраций, перепадов температур, влажности, электромагнитных полей и т.д. в этих условиях датчикам предъявляются жесткие требования по точности и стабильности преобразования.

Датчики, используемые в современных автоматических системах, весьма разнообразны и могут классифицироваться по  различным признакам:

- По  виду входной величины различают датчики скорости, перемещения, температуры, давления, размеров и т.д.

- По характеру изменения во времени выходного сигнала различают датчики непрерывного и дискретного действия.

- По роду выходного сигнала датчики разделяют на электрические и неэлектрические.

Электрические датчики в свою очередь делятся на генераторные и параметрические. Генераторные (активные) датчики не требуют постороннего источника питания, а параметрические получают энергию от вспомогательного источника.

Параметрические датчики – устройства, преобразующие входную величину в один из параметров электрической цепи: сопротивление, емкость, индуктивность.

Виды параметрических датчиков:

- Контактные, в них перемещение объекта преобразуется в изменение сопротивления замкнутых или разомкнутых контактов, эти датчики используются в качестве концевых выключателей двигателей, перемещающих узлы оборудования. Эти датчики широко применяются в системах автоматической сигнализации. В системах железнодорожной автоматики широкое распространение получили контактные датчики, выполняющие функции контроля проследования подвижного состава и называемые рельсовыми педалями, а также путевые датчики весометра. Педали выдают электрический сигнал при сбрасывании  контактов их выходных элементов в результате воздействия колеса на воспринимающий пружинно-рычажный механизм датчика. К контактным датчикам относятся также датчик окончания перфоленты в телеграфном аппарате F1100.

- Потенциометрические, служат для преобразования угловых или линейных перемещений в изменении сопротивления, потенциометрический датчик представляет собой резистор, включенный по схеме потенциометра. Используя для измерения перемещений и угла поворота различных механизмов. В частности используется на тепловозах в качестве датчиков давления масла.

- Тензодатчики, преобразуют механическое воздействие в изменение сопротивления. В основе лежат тензоэффект, заключающийся в изменении активного сопротивления при механических деформациях. Широко используются проволочные, фольговые и полупроводниковые тензодатчики. Тензодатчики представляют собой датчики разового действия, т.е. они могут быть использованы один раз и не подлежат вторичной установке.

- Терморезистеры, терморезистором называют проводник или полупроводник, электрическое сопротивление которого значительно меняется с изменением температуры окружающей среды, они преобразуют изменение температуры в изменение активного сопротивления. В качестве материалов используют: медь(t – 50…+ 150), сталь и никель (t до +150), платину (t –190…+650). Терморезисторные датчики используются, в частности, на тепловозах для измерения температуры масла.

- Индуктивные, механическое перемещение преобразуется в изменение реактивного сопротивления катушки индуктивности. Индуктивность можно менять за счет перемещения сердечника катушки. Они широко применяются для измерения угловых и линейных перемещений, деформаций, контроля размеров и т.д. Широкое применение находят трансформаторные индуктивные датчики, в которых отсутствует связь между цепью и измерительной цепью.

- Емкостные, механические перемещения преобразуются в изменение емкости сопротивления. Емкость можно менять за счет перемещения одной из пластин или введением между пластинами подвижного диэлектрического сердечника. Характерные области применения емкостных датчиков – измерения механических перемещений, измерение уровней, давлений и т.д.

3.Закрепление: ответьте на вопросы:

- Что такое датчик;

- Каковы условия их применения;

- Предназначение датчиков;

- Как подразделяются электрические датчики;

- Почему параметрические датчики называются параметрическими.

4. Домашнее задание: - материал урока