МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Понятие об управлении. Технологические процессы.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- АВТОМАТИЗАЦИЯ  -

  - это такое развитие производства, при котором непосредственное управление человеком работой машин заменяется действием автоматических устройств.

  - это такое развитие производства, при котором непосредственное управление человеком работой машин заменяется действием ЧЕЛОВЕКА.

  - это такое развитие производства, при котором непосредственное управление человеком работой машин заменяется действием машин.

- УПРАВЛЕНИЕ –

  - это совокупность объекта управления и устройства управления.

  - объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

  - это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

- ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ –

  - это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

  - устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

  - объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

- СИТЕМА УПРАВЛЕНИЯ –

  - это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

  - это совокупность объекта управления и устройства управления.

  - устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

- ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС –

  - это такой технологический процесс, в котором конечный продукт вырабатывается до тех пор, пока поступает сырье, энергия, катализаторы, действуют управляющие воздействия и т. д.

  - в  нем в течение сравнительно короткого промежутка времени – часов или дней – вырабатывается определенное, ограниченное количество продукции. Сырье и полуфабрикаты вводятся строго заданными дозами в строго заданной последовательности. Конечная продукция появляется только после выполнения всех условий и операций

  - он характерен для многих отраслей промышленности, выпускающих готовую продукцию из большого числа ранее изготовленных деталей, узлов, блоков. В таких процессах участвует множество компонентов, качество которых необходимо контролировать, чтобы конечный продукт, являющийся результатом сборки, состоял из заданного набора компонентов и отвечал заданным стандартам качества

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Понятие об управлении. Технологические процессы.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

    - УПРАВЛЕНИЕ –

      - это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

      - устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

      - объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

2. ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ –

а) это  процесс воздействия на объект с целью                   привести его в желаемое положение или состояние.

b)  это совокупность объекта управления и устройства управления.

- объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ –

- это совокупность объекта управления и устройства управления.

b) это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

c) устройство, передающее управляющее воздействие на объект управления.

4. УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ:

- это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

- это совокупность объекта управления и устройства управления.

- устройство, передающее управляющее воздействие на объект управления

5. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС -

a) это такой технологический процесс, в котором конечный продукт вырабатывается до тех пор, пока поступает сырье, энергия, катализаторы, действуют управляющие воздействия и т. д.

b) в  нем в течение сравнительно короткого промежутка времени – часов или дней – вырабатывается определенное, ограниченное количество продукции. Сырье и полуфабрикаты вводятся строго заданными дозами в строго заданной последовательности. Конечная продукция появляется только после выполнения всех условий и операций

c) он характерен для многих отраслей промышленности, выпускающих готовую продукцию из большого числа ранее изготовленных деталей, узлов, блоков. В таких процессах участвует множество компонентов, качество которых необходимо контролировать, чтобы конечный продукт, являющийся результатом сборки, состоял из заданного набора компонентов и отвечал заданным стандартам качества

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Системы управления. Обобщенная схема управления. Объект. Автоматические устройства.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ –

- устройства, воспринимающие воздействие измеряемого или управляемого параметра и преобразующие его во входной сигнал, удобный для дальнейшего использования, чаще всего в электрический.

- это устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

- ДАТЧИК –

- это устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- устройства, воспринимающие воздействие измеряемого или управляемого параметра и преобразующие его во входной сигнал, удобный для дальнейшего использования, чаще всего в электрический.

- объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

- РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –

- Управление, когда все действия производит ЭВМ, а человек принимает решение.

- Управление, когда все действия производит человек и он же принимает решение.

- Управление, когда все действия производит ЭВМ.

- УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ –

- это  процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

- машины,  предназначенные   для  управления    технологическим    оборудованием  или  технологическими  процессами.

- объект, нуждающиеся в специально организованном управляющем воздействии для успешного взаимодействия с другими объектами или внешней средой.

- АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

- вырабатывают последовательность управляющих сигналов, под действием каждого из которых выполняется соответствующая микрооперация.

- ликвидируют отклонение фактического значения регулируемой величины от заданного значения.

- подают сигналы обслуживающему персоналу об аварийных режимах работы оборудования и останавливают его.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Средства обработки и преобразования информации. Управляющие ЭВМ.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- УЭВМ –

  - это устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

  - машины,  предназначенные   для  управления    технологическим    оборудованием  или  технологическими  процессами

  - устройства, взаимодействующие с другими объектами.

- ИНТРФЕЙС –

- стандартный канал связи.

- машины,  предназначенные   для  управления    технологическим    оборудованием  или  технологическими  процессами.

- устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

- АДАПТЕР ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ (АЛС) –

- представляют   собой   большую  группу  специализированных   электронных   блоков,  обеспечивающих  связь   ЭВМ   с  производственными   объектами,  измерительными  приборами   и  т.д.

- осуществляет   организацию   связи    между   ЭВМ   через    локальную   сеть,  телефонную   сеть,  спутниковую   связь   и   радиосвязь.

- преобразует  информацию  внутри    себя, управляет    остальными    узлами   и  блоками   ЭВМ,  а   также   передает   информацию   между   ними.

- ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИНТЕРФЕЙСЕ –

- Информация передается последовательно.

- Информация передается параллельно.

- Информация передается друг за другом.

- ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО –

- являются  в  микроЭВМ устройствами    внешней    памяти    большой   емкости,    в   которой    хранится   обрабатываемая    информация   и   программное   обеспечение.

- является  быстродействующей   памятью  ЭВМ,  в  которую   ЦП    сначала   записывает,  а   затем    считывает  команды  программы  и   обрабатываемые  данные.

- преобразует  информацию  внутри    себя, управляет    остальными    узлами   и  блоками   ЭВМ,  а   также   передает   информацию   между   ними.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Системы ЧПУ.  Элементы программирования на станках с ЧПУ.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- СИСТЕМА ЧПУ –

- совокупность средств для программного управления станком.

- совокупность  объекта управления и устройства управления.

- устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- УСТРОЙСТВО ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ –

- устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- устройство, создающее управляющее воздействие.

- устройство, собирающее информацию о технологическом процессе.

- ДАТЧИК –

- устройство, собирающее информацию о технологическом процессе.

- устройство,  передающее информацию на объект управления.

- устройство,  воздействующее на объект управления.

- ПРИВОД –

- устройство, способное создавать управляющее воздействие на объект управления.

- устройство, служащее для преобразования управляющих воздействий от УЧПУ.

- устройство, преобразующее информацию внутри себя и управляющее остальными устройствами.

- ПРИВОД АНАЛОГИЧЕН –

- датчику.

- исполнительному механизму.

- устройству управления.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Системы ЧПУ.  Элементы программирования на станках с ЧПУ.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

- УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА –

  - процесс воздействия на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

  - последовательность воздействий, записанных на специальном языке.

  - осуществляет организацию связи между ЭВМ.

- К СРЕДСТВАМ УЧПУ ОТНОСЯТСЯ –

- объект, привод, датчики.

- УЧПУ, датчики, привод.

- УЧПУ, объект, привод.

- АЛГОРИТМ –

- последовательность воздействий, записанных на специальном языке.

- вырабатывает последовательность управляющих сигналов.

- точно описанный способ решения поставленной задачи.

- СЧПУ ПО СТРУКТУРЕ КЛАССИФИЦИРУЮТСЯ НА –

- замкнутые, разомкнутые, адаптивные.

- позиционные, контурные, смешанные.

- замкнутые, разомкнутые, смешанные.

- СИСТЕМА ЧПУ –

- совокупность средств для программного управления станком.

- совокупность  объекта управления и устройства управления.

- устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Системы счисления. Логические элементы»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

    - ИНВЕРТОР –

      - Это логическое умножение.

      - Это логическое отрицание.

      - Это логическое сложение.

    - В ДЕСЯТИЧНОЙ СИСТЕМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ –

- Числа от 0 до 9.

- Числа от 0 до 7.

- Числа от 0 до 9 и символы:A, B, C, D, F, E

    - КОНЪЮНКЦИЯ –

- Это такое высказывание, которое истинно, если оно ложно и ложно, если оно истинно.

- Это такое высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно его составляющее.

- Это такое высказывание, которое истинно только в том случае, когда оба высказывания истинны.

    - ДИЗЪЮНКМЦИЯ –

- Это такое высказывание, которое истинно, если оно ложно и ложно, если оно истинно.

- Это такое высказывание, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно хотя бы одно его составляющее.

- Это такое высказывание, которое истинно только в том случае, когда оба высказывания истинны.

    - КОНЪЮНКЦИЯ –

- Это операция НЕ.

- Это операция ИЛИ.

- Это операция И.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Средства управления. Микропроцессоры.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

  - МИКРОПРОЦЕССОР –

    - совокупность  объекта управления и устройства управления.

    - устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

    - Интегральная схема, работу которой можно запрограммировать.

  - ШИНА –

- Это объединение по функциональному признаку выводов микросхемы.

- В ней хранится команда, выполняемая в данный момент.

- Это устройство, способное создавать управляющее воздействие.

  - ПО ШИНЕ АДРЕСА –

- Информация передается в двух направлениях.

- Информация передается в одном направлении.

- Информация передается в трех направлениях.

  - ШИНА ДАННЫХ –

- Для временного хранения адреса.

- Для временного хранения команды.

- Для временного хранения данных.

  - ПРОГРАММНЫЙ СЧЕТЧИК -

- В нем  после каждой выполненной АЛУ операции возникают специальные признаки этих операций.

- В нем всегда хранится адрес, который в следующем машинном цикле всегда будет выставлен на шине адреса, чтобы обратиться к ячейке памяти.

- Это 16-ти разрядный регистр, который позволяет к нему обращаться, используется для хранения адресов возврата из подпрограммы, т. е. внутренней программы.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Средства управления. Микропроцессоры.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. МИКРОПРОЦЕССОР –

    - Это кристалл БИС, который имеет три группы выводов.

    - Устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

    - Интегральная схема, работу которой можно запрограммировать.

2. МИКРОПРОЦЕССОР РАБОТАЕТ ТАК:

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

- расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

3. В СОСТАВ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВХОДЯТ -

- устройство управления, РК, БД, АВ.

- устройство управления, арифметико-логическое устройство, РК, БД, АВ.

- устройство управления, РФ, БД, АВ.

4. РЕГИСТР КОМАНД –

- Для временного хранения адреса.

- Для временного хранения команды.

- Для временного хранения данных.

5. СИГНАЛ ЗАПИСИ (ЗП) -

- Этим сигналом микропроцессор активизирует память.

- Этим сигналом МП активизирует память и заставляет читать информацию.

- С помощью этого сигнала происходит прерывание программы.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Средства управления. Микропроцессоры.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. МИКРОПРОЦЕССОР –

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Это кристалл БИС, который имеет три группы выводов.

- Устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

2. МИКРОПРОЦЕССОР РАБОТАЕТ ТАК:

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

- расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ.

3  ШИНА АДРЕСА  –

- Для временного хранения адреса.

- Для временного хранения команды.

- Для временного хранения данных.

4.  СИГНАЛ ЧТЕНИЯ (ЧТ) -

- Этим сигналом микропроцессор активизирует память.

- Этим сигналом МП активизирует память и заставляет читать информацию.

- С помощью этого сигнала происходит прерывание программы.

5.  ШИНА –

- Это стандартный канал связи.

- Это объединение по функциональному признаку выводов микросхемы.

- В ней хранится команда, выполняемая в данный момент.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Средства управления. Микропроцессоры.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. МИКРОПРОЦЕССОР –

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами

- Устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- Это интегральная схема, работу которой можно запрограммировать.

2. МИКРОПРОЦЕССОР РАБОТАЕТ ТАК:

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, выполнение команды, переход на начало цикла.

- расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

- выборка команды из памяти, расшифровка команды, выполнение команды, проверка на ОСТАНОВ, переход на начало цикла.

3.  СИГНАЛ  ПРЕРЫВАНИЯ  -

- Этим сигналом микропроцессор активизирует память.

- Этим сигналом МП активизирует память и заставляет читать информацию.

- С помощью этого сигнала происходит прерывание программы.

4.  ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ -

- +5В; +12В.

- +5В; -5В; +12В.

- +1В; -1В; + 10В.

5. РЕГИСТР ФЛАГОВ -

- В нем  после каждой выполненной АЛУ операции возникают специальные признаки этих операций.

- В нем всегда хранится адрес, который в следующем машинном цикле всегда будет выставлен на шине адреса, чтобы обратиться к ячейке памяти.

- Это 16-ти разрядный регистр, который позволяет к нему обращаться, используется для хранения адресов возврата из подпрограммы, т. е. внутренней программы.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Классификация памяти.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ –

- Это количество байт, определяется количеством информации, которая может записываться, храниться и считываться.

- Время обращения к памяти.

- Это воздействие на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

2. ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО -

- Служит для хранения информации, непосредственно участвующей в ближайшей серии вычислений.

- Служит для хранения больших массивов информации.

- Служит для хранения констант и постоянных программ.

3. ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ -

- tобр =  tпоиск + tзап

- tобр =  tпоиск + tзап  + tперехода

- tобр =  tпоиск + tзап  + tстир

4.  ОЗУ ИМЕЕТ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ -

- Сравнимое с быстродействием процессора.

- В несколько раз больше чем у процессора.

- В несколько раз меньше, чем у процессора.

5. ВИДЫ ОЗУ ПО ПРИНЦИПУ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ -

- Динамические, статические.

- На полевых транзисторах, на биполярных транзисторах.

- Энергозависимые, энергонезависимые.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Постоянное запоминающее устройство.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ПОСТОЯННОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО -

- Устройство для хранения информации, непосредственно участвующей в ближайшей серии вычислений.

- Устройство для хранения больших массивов информации.

- Устройство, в котором постоянно сохраняется информация, оно предназначено для хранения и оперативного считывания информации:  стандартной постоянной программы, подпрограммы, функции.

2. БЫСТРОДЕЙСТВИЕ –

- Время обращения к памяти.

- Это количество байт, определяется количеством информации, которая может записываться, храниться и считываться.

- Это воздействие на объект с целью привести его в желаемое положение или состояние.

3. ВРЕМЯ ОБРАЩЕНИЯ -

- tобр =  tпоиск + tзап

- tобр =  tпоиск + tзап  + tперехода

- tобр =  tпоиск + tзап  + tстир

4.  ВСЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ТРИ ВИДА ПАМЯТИ -

- оперативную, внутреннюю, внешнюю.

- оперативную, постоянную, внешнюю.

- оперативную, постоянную, внутреннюю.

5. ВИДЫ ПЗУ ПО СПОСОБАМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ -

- Программируемые изготовителем, программируемые пользователем.

- Энергозависимые, энергонезависимые.

- Программируемые изготовителем (энергозависимые), программируемые пользователем (энергонезависимые).

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Внешние устройства.»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА -

- Устройство для хранения информации, непосредственно участвующей в ближайшей серии вычислений.

- Устройство для хранения больших массивов информации.

- Внешние устройства обеспечивают взаимодействие ЭВМ с оператором, объектами управления, окружающей средой и другими ЭВМ

2. ПОРТ -

- Много разрядный вход и выход.

- Стандартный канал связи.

- Объединение выводов микросхемы.

3. УСТРОЙСТВА ВВОДА -

- плоттеры, клавиатура, манипуляторы, сканеры, сенсорные экраны.

- клавиатура, манипуляторы, сканеры, сенсорные экраны, диджитайзеры.

- клавиатура, манипуляторы, сканеры.

4. УСТРОЙСТВА ВЫВОДА –

- манипуляторы, сканеры, сенсорные экраны, диджитайзеры.

- плоттеры, манипуляторы, сканеры, сенсорные экраны.

- дисплеи, печатающие устройства, плоттеры.

5. УСТРОЙСТВА ДЛЯ СВЯЗИ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ -

- ЭВМ,  датчики, измерительные приборы, исполнительные механизмы.

- Роботы,  измерительные приборы, исполнительные механизмы.

- Аналого-цифровые преобразователи, цифро-аналоговые преобразователи, датчики, измерительные приборы, исполнительные механизмы.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Классификация датчиков. Параметрические датчики»)

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ДАТЧИК -

- Устройство для работы в сетях ЭВМ.

- Устройство для хранения больших массивов информации.

- Устройство,  собирающее информацию о технологическом процессе.

2. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК -

- Устройство, способное создавать управляющее воздействие.

- Устройства, преобразующие входную величину в один из параметров электрической цепи: сопротивление, емкость, индуктивность.

- Устройства, преобразующие входную величину в один из параметров электрической цепи: ток или напряжение.

3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ -

- получают энергию от вспомогательного источника.

- не требуют постороннего источника питания.

- требуют постороннего источника питания.

4. ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ –

- служат для преобразования угловых или линейных перемещений в изменении сопротивления.

- преобразуют механическое воздействие в изменение сопротивления.

- в них перемещение объекта преобразуется в изменение сопротивления замкнутых или разомкнутых контактов

5. ТЕНЗОДАТЧИКИ -

- преобразуют механическое воздействие в изменение сопротивления.

- механическое перемещение преобразуется в изменение реактивного сопротивления катушки индуктивности.

- механические перемещения преобразуются в изменение емкости сопротивления.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Классификация датчиков. Генераторные датчики.»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ДАТЧИК -

- Устройство,  воспринимающее воздействие измеряемого или управляемого параметра и преобразующее его во входной сигнал, удобный для дальнейшего использования, чаще всего  электрический.

- Устройство для работы в сетях ЭВМ.

- Устройство для хранения больших массивов информации.

2. ГЕНЕРАТОРНЫЙ ДАТЧИК -

- Устройство, способное создавать управляющее воздействие.

- Устройства, преобразующие входную величину в изменение  тока или напряжения.

- Устройство,  собирающее информацию о технологическом процессе.

3. ГЕНЕРАТОРНЫЕ  ДАТЧИКИ -

- получают энергию от вспомогательного источника.

- не требуют постороннего источника питания.

- требуют постороннего источника питания.

4. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ -

- преобразуют изменение температуры  в изменение  ЭДС.

- преобразуют механическое воздействие в изменение сопротивления.

- преобразуют переменные механические силы, действующие на датчик, в электрический  заряд.

5. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ -

- преобразуют переменные механические силы, действующие на датчик, в электрический  заряд.

- преобразуют механическое воздействие в изменение сопротивления.

- служат для преобразования угловых или линейных перемещений в изменении сопротивления.

МИНИ-ТЕСТ

(Тема урока: «Исполнительные механизмы.»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ -

- устройства, воспринимающие воздействие измеряемого или управляемого параметра и преобразующие его во входной сигнал, удобный для дальнейшего использования, чаще всего в электрический.

- устройство, способное создавать управляющее воздействие в соответствии с алгоритмом управления.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

2. РАЗНОВИДНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ -

- электрические, пневматические, гидравлические.

- пневматические, гидравлические, электромагнитные.

- электромагнитные, электродвигательные, измерительные.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИМ -

- получают энергию от вспомогательного источника.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- преобразуют энергию рабочей среды, находящейся под давлением, в механическую энергию поступательного или вращательного движения.

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИМ -

- преобразуют энергию рабочей среды, находящейся под давлением, в механическую энергию поступательного или вращательного движения.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

5. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИМ -

- преобразуют энергию рабочей среды, находящейся под давлением, в механическую энергию поступательного или вращательного движения.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- их принцип действия основан на сжатии газа.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Устройства связи с объектом. АЦП, ЦАП.

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  УСО -

- называется устройство, предназначенное для сбора и преобразования информации, распределения и усиления сигналов.

- устройства, воспринимающие воздействие измеряемого или управляемого параметра и преобразующие его во входной сигнал, удобный для дальнейшего использования, чаще всего в электрический.

- преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

2. ВХОДНЫЕ СИГНАЛЫ БОЛЬШИНСТВА ДАТЧИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ -

- Числовыми.

- Аналоговыми.

- Цифровыми.

3. ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БОЛЬШИНСТВОМ ИМ ТРЕБУЮТСЯ -

- Аналоговые сигналы.

- Цифровые сигналы.

- Давление.

4.  АЦП  -

- Преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- Преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- Преобразуют аналоговый сигнал в цифровой.

5.  ЦАП -

- Преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

- Преобразуют цифровой сигнал в аналоговый.

- Преобразуют аналоговый сигнал в цифровой.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Системы технического зрения.»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ -

- Это совокупность объекта управления и устройства управления.

- Автоматизированные системы, снабженные средствами искусственного зрительного восприятия.

- Преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

2. СТЗ  содержат -

- мощный источник света, телекамеру, датчики.

- мощный источник света, исполнительный механизм, специализированную микроЭВМ.

- мощный источник света, телекамеру, специализированную микроЭВМ.

3. Методы построения СТЗ -

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование трёхмерных изображений.

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование двухмерных изображений.

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование одномерных изображений.

4.  МЕТОД СВЕТОВЫХ ПЯТЕН ЭТО -

- метод бинарных изображений.

- метод  локальных окон

- метод градаций яркости.

5.   САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ -

- метод градаций  серого цвета.

- метод градаций яркости.

- метод бинарных изображений.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Системы технического зрения.»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ -

- предназначена для автоматического распознавания, определения координат, контроля внешнего вида объектов произвольной формы.

- предназначена для автоматического распознавания, определения координат.

- Преобразуют электрические сигналы в механическое воздействие.

2. Типичная СТЗ, как правило, включает следующие элементы:

- устройство сопряжения с микроЭВМ; собственно микроЭВМ. .

- мощный источник света, исполнительный механизм, специализированную микроЭВМ.

- датчик изображения - телекамеру; устройство предварительного преобразования изображения и ввода его в цифровую вычислительную машину - устройство сопряжения с микроЭВМ; собственно микроЭВМ.

3. Методы построения СТЗ -

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование трёхмерных изображений.

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование двухмерных изображений.

- формирование бинарных изображений; использование локальных окон; метод градаций яркости; формирование одномерных изображений.

4.  МЕТОД БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЭТО -

- метод световых пятен.

- метод  локальных окон

- метод градаций яркости.

5.    СТЗ становится неотъемлемой и одной из важнейших частей электронно-механических помощников человека и на сегодняшний день , но не используется в:

- метрологии.

- химической промышленности.

- робототехнике.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Автоматизированные системы управления»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. СОВРЕМЕННЫЕ АСУ –

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами

- Устройство, непосредственно передающее управляющее воздействие на объект управления.

- Совокупность технических средств, информационного обеспечения, программного обеспечения, организационных мероприятий.

2. ФУНКЦИИ ЧЕЛОВЕКА В АСУ:

- формулирует цель, производит оценку  решений, вырабатывает решения творческого характера.

- формулирует цель, выбирает команду из памяти, расшифровывает команду, выполняет команду.

- формулирует цель, выбирает команду из памяти,  вырабатывает решения творческого характера.

3.  ФУНКЦИИ АСУ -

- формулирует цель, выбирает команду из памяти, расшифровывает команду, выполняет команду.

- собирает и обрабатывает информацию, анализирует полученную информацию, прогнозирует.

- собирает и обрабатывает информацию, анализирует полученную информацию.

4.  ПОДСИСТЕМЫ АСУ -

- функциональная, обеспечивающая.

- информационная, обеспечивающая.

- функциональная, информационная.

5. УРОВНИ УПРАВЛЕНИЯ АСУ -

- общегосударственные, республиканские, технологическим процессом, предприятием.

- общегосударственные, республиканские, отраслью, предприятием.

- межгосударственные, общегосударственные, отраслью, предприятием.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Система автоматизированного проектирования. Автоматизированные рабочие места»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ –

- Совокупность технических средств, информационного обеспечения, программного обеспечения, организационных мероприятий.

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Это система, в которой управленческая  информация обрабатывается с помощью ЭВМ, а реализация управленческих функций  осуществляется  человеком.

2. ПОДСИСТЕМЫ САПР -

- проектирующая, организационная.

- проектирующая, информационная, обслуживающая.

- проектирующая, информационная, обслуживающая, организационная.

3.  СОСТАВ САПР -

- Центральная ЭВМ, периферийная ЭВМ, устройство управления, автоматизированные рабочие места.

- Центральная ЭВМ, периферийная ЭВМ,  автоматизированные рабочие места.

- Центральная ЭВМ,  автоматизированные рабочие места.

4.  СОСТАВ АРМ -

- микроЭВМ, устройства ввода, вывода графической информации, адаптер локальной сети,  устройство связи с объектом.

- микроЭВМ, устройства ввода, вывода графической информации, адаптер локальной сети.

- микроЭВМ, устройства ввода, вывода графической информации.

5. ВИДЫ АРМ ПО РЕЖИМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ -

- АРМ одиночного режима эксплуатации; АРМ группового режима эксплуатации; АРМ сетевого режима эксплуатации.

- АРМ одиночного режима эксплуатации; АРМ группового режима эксплуатации; АРМ сетевого режима эксплуатации; АРМ совместного режима эксплуатации.

- АРМ группового режима эксплуатации; АРМ сетевого режима эксплуатации; АРМ совместного режима эксплуатации.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Гибкое автоматизированное производство»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ГИБКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО –

- Это производство,  основанное на безлюдной   или малолюдной технологии.

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Это система, в которой управленческая  информация обрабатывается с помощью ЭВМ, а реализация управленческих функций  осуществляется  человеком.

2. ПОСТРОЕНИЕ ГАП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ МОДУЛЕЙ -

- технического,  организационного.

- технического,  информационного, организационного.

- технического, программного.

3.  СОСТАВ ТЕХНИЧЕЧСКОГО МОДУЛЯ -

- робото-технические комплексы, системы контроля изношенности инструмента, накопительные системы, системы удаления отходов, системы сигнализации.

- системы регулирования, системы контроля изношенности инструмента, накопительные системы, системы удаления отходов.

- робото-технические комплексы, системы контроля изношенности инструмента, накопительные системы, системы удаления отходов.

4.  ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГАП ИСПОЛЬЗУЮТ -

- центральную ЭВМ, устройства ввода, вывода графической информации, адаптер локальной сети,  устройство связи с объектом.

- микроЭВМ,  адаптер локальной сети.

- центральную ЭВМ.

5. ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ГАП -

- повышение производительности труда, сокращение производственных площадей,  частая смена изготавливаемой продукции.

- повышение производительности труда, сокращение людских затрат, сокращение производственных площадей,  частая смена изготавливаемой продукции, экологичность производства.

- повышение производительности труда, сокращение людских затрат, сокращение производственных площадей,  частая смена изготавливаемой продукции.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Робототехника.  Промышленные роботы»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  РОБОТ  –

- Устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Это система, в которой управленческая  информация обрабатывается с помощью ЭВМ, а реализация управленческих функций  осуществляется  человеком.

- Устройство, иммитирущее деятельность человека и, заменяющее его, на тяжелом непроизводительном труде.

2. В СТРУКТУРНУЮ СХЕМУ РОБОТА ВХОДЯТ  -

- устройство управления, двигательная система, система связи, информационная система, система программирования, центральная ЭВМ.

- устройство управления, двигательная система, система связи, информационная система, система программирования.

- устройство управления, двигательная система, система связи, информационная система.

3.  ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОБОТА  -

- для передачи управляющих воздействий от ЭВМ к исполнительным органам робота.

- для управления составными частями робота.

- для связи робота с оператором и другим технологическим оборудованием.

4.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОБОТА СЛУЖИТ -

- для связи робота с оператором и другим технологическим оборудованием.

- для передачи управляющих воздействий от ЭВМ к исполнительным органам робота.

- для сбора информации об окружающей среде и состоянии робота.

5. ПОКОЛЕНИЯ РОБОТОВ -

а) 1. жестко программируемые; 2. программируемые; 3. интеллектуальные.

b) 1. программируемые; 2. интеллектуальные; 3. жестко программируемые.

c) 1. интеллектуальные; 2. жестко программируемые; 3. программируемые.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Робототехнические комплексы»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  РОБОТ  –

- Устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Устройство, иммитирущее деятельность человека и, заменяющее его, на тяжелом непроизводительном труде.

- Это система, в которой управленческая  информация обрабатывается с помощью ЭВМ, а реализация управленческих функций  осуществляется  человеком.

2. РОБОТОТЕХНИЧЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  -

- технологическое оборудование, оснащенное средствами ЧПУ и состоящее из одного или группы станков, промышленных роботов, транспортных и накопительных устройств, объединенных одной системой управления.

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

- несколько автоматических линий, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

3.  ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ РТК  -

- централизованное, децентрализованное, смешанное, последовательное,  комбинированное.

- централизованное, децентрализованное, смешанное.

- централизованное, децентрализованное,  комбинированное.

4.  КЛАССЫ РТК  -

- манипуляционные РТК; мобильные (движущиеся) РТК; информационные и управляющие РТК.

- манипуляционные РТК; мобильные (движущиеся) РТК; организационные РТК; информационные и управляющие РТК.

- манипуляционные РТК; программные РТК; мобильные (движущиеся) РТК; информационные и управляющие РТК.

5. ПОКОЛЕНИЯ РОБОТОВ -

а) 1. программируемые; 2. интеллектуальные; 3. жестко программируемые.

b) 1. жестко программируемые; 2. программируемые; 3. интеллектуальные.

c)  1. интеллектуальные; 2. жестко программируемые; 3. программируемые.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Автоматические линии. Цеха, заводы-автоматы»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  –

- для обработки большого числа однотипных деталей.

- для создания управляющих воздействий рабочим органам станка.

- для непосредственного управления работой станков.

2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ   -

- несколько робототехнических комплексов, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

- технологическое оборудование, оснащенное средствами ЧПУ и состоящее из одного или группы станков, промышленных роботов, транспортных и накопительных устройств, объединенных одной системой управления.

3.  СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ РАЗЛИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ  -

- последовательного, параллельного, смешанного.

- централизованного, децентрализованного,  комбинированного.

- централизованное, децентрализованное, смешанное.

4.  СОСТАВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ  -

- станки-автоматы; транспортирующие механизмы; загрузочные и накопительные устройства; контрольно-управляющие устройства; ЭВМ; устройства удаления стружки и отходов.

- станки-автоматы; транспортирующие механизмы; загрузочные и накопительные устройства; контрольно-управляющие устройства; ЭВМ; устройства удаления стружки и отходов; манипуляционные РТК; мобильные (движущиеся) РТК.

- станки-автоматы; транспортирующие механизмы; загрузочные и накопительные устройства; контрольно-управляющие устройства; ЭВМ; устройства удаления стружки и отходов; мобильные (движущиеся) РТК; информационные и управляющие РТК.

5. В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ ВХОДЯТ  -

- сигнальные устройства, блокировочные устройства, регуляторы, устройства автоматического контроля.

- сигнальные устройства, блокировочные устройства, устройства автоматического контроля.

- сигнальные устройства, блокировочные устройства, регуляторы, устройства автоматического контроля.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Автоматические линии. Цеха, заводы-автоматы»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ  –

- несколько робототехнических комплексов, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

- технологическое оборудование, оснащенное средствами ЧПУ и состоящее из одного или группы станков, промышленных роботов, транспортных и накопительных устройств, объединенных одной системой управления.

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

2. ЦЕХ-АВТОМАТ   -

- несколько автоматических линий, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

- производство, на котором весь производственный процесс вместе с подготовкой производства, управления технологическим процессом, учетом, автоматизирован.

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

3.  ЗАВОД-АВТОМАТ -

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

- несколько автоматических линий, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

- предприятие, на котором весь производственный процесс вместе с подготовкой производства, управления технологическим процессом, учетом, автоматизирован.

4.  КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЦЕХОВ -

- цеха из унифицированного оборудования; цеха из специального оборудования; цеха из станков с программным управлением.

- цеха из унифицированного оборудования; цеха из специального оборудования; цеха из станков с программным управлением; цеха из робототехнических участков.

- цеха из унифицированного оборудования; цеха из специального оборудования; цеха из станков с программным управлением; цеха из автоматических линий.

5.  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ   -

- внутренние, внешние, кольцевые, звездообразные, комбинированные.

- внутренние, внешние, комбинированные.

- внутренние, внешние.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Вычислительные сети»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ  –

- обработка данных производится центральной ЭВМ.

- обработка данных, выполняемая на независимых компьютерах.

- обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах, представляющих распределенную систему.

2. РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ -

- обработка данных, выполняемая на независимых компьютерах.

- обработка данных, выполняемая на независимых, но связанных между собой компьютерах.

- обработка данных производится центральной ЭВМ.

3.  МНОГОМАШИННЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС -

- группа установленных рядом вычислительных машин, объединенных с помощью специальных средств сопряжения и выполняющих совместно единый информационно-вычислительный процесс.

- система машин-автоматов, расположенных в технологической последовательности, объединенных автоматическими механизмами и устройствами транспортировки изделий, распределения и соединения их потоков, накопления заделов, изменения ориентации, удаления отходов, а также системой управления.

- несколько вычислительных машин, объединенной транспортной системой и снабженных единой системой управления.

4.  КОМПЬЮТЕРНАЯ (ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ) -

- совокупность ЭВМ, соединенные каналами связи в единую систему, удовлетворяющую требованиям распределенной обработки данных.

- система унифицированного оборудования.

- центральная ЭВМ с автоматизированными рабочими местами.

5.  СЕРВЕР   -

- аппаратура, которая выполняет функции, связанные с передачей и приемом информации.

- персональный компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам.

- компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами.

МИНИ-ТЕСТ

Тема урока: «Автоматизированные транспортно-складские системы»

# ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1.  АТСС  –

- совокупность автоматических складов и автоматических систем.

- совокупность устройства управления и объекта управления.

- несколько автоматических линий связанных единой системой.

2. ЗАДАЧА АТСС -

- эффективное и надежное управление процессами хранения и перемещения грузов.

- управление в темпе протекания технологического процесса.

- надежное и эффективное планирование производственной деятельности.

3.  УРОВНИ АТСС  -

- внецеховые,   цеховые  и  локальные.

- межцеховые,   цеховые  и  заводские.

- межцеховые,   цеховые  и  локальные.

4.  СХЕМА ДЕЙСТВИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ -

- автоматическая тележка     	ГАП          	накопитель.

- автоматическая тележка     	ЭВМ  	накопитель.

- робот        ГАП         накопитель.

5.  ГИБКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО –

- Это производство,  основанное на безлюдной   или малолюдной технологии.

- Это устройство взаимодействия ЭВМ с промышленными объектами.

- Это система, в которой управленческая  информация обрабатывается с помощью ЭВМ, а реализация управленческих функций  осуществляется  человеком.